| FICHA DE PRODUCTO |
| --- |
| • FAMILIA : BIE \ Gama 25 • CATEGORIA : Línea Monoblock • MODELO : MASTER 3C / MASTER 3CT45 • REFERENCIA : BIE25MASTER3C/BIE25MASTER3CT45 • DIMENSIONES : H: 710mm A: 940mm F: 245mm |  |
| • DESCRIPCIÓN : |
| Armario de configuración horizontal. Con departamento para extintor y registro módulo técnico. Troquelado de módulo técnico según los elementos de detección. Dimensiones Altura= 710, Ancho= 940, Fondo= 245 mm. Fabricado en chapa de acero. Acabado armario: Pintura de Poliéster RAL 3000. Puertas Ciegas encastradas. Cerraduras de resbalón en termoplástico. Precintos de seguridad y llave de cortesía para mantenimiento. Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial. Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (*) Sistema ROTEX para alimentación de la B.I.E. 7 Posibles entradas de alimentación. Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1 (Ø 10 mm.). Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de manguera. 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694. Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera. Válvula de bola 1 en latón cromado. Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico. Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4. Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4. Posibilidad de instalación con toma adicional. (Modelo MASTER 3CT45) (*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón CONFIGURACIÓN TOMA ADICIONAL para modelo MASTER 3CT45 Toma adicional de 45 mm. en latón Ref. TA-45 Válvula de asiento en latón Ref. V45L90U Racor Barcelona Ref. RE45U (Certificado por AENOR, según norma UNE 23400) Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Ref. T45U (Certificado por AENOR, según norma UNE 23400) ; . |
| © EACI S.A. Todos los derechos reservados |