| FICHA DE PRODUCTO |
| --- |
| • FAMILIA : BIE \ Gama 25 • CATEGORIA : Línea Compac (Empotramiento) • MODELO : COMPAC 2i / COMPAC 2iT45 • REFERENCIA : BIE25COMPAC2I/BIE25COMPAC2IT45 • DIMENSIONES : H: 700mm A: 810mm F: 243mm |  |
| • DESCRIPCIÓN : |
| Configuración Vertical. Armario formado por 2 cuerpos independientes. Cajón empotramiento y frontal extraíble con marco plano. Con departamento para extintor. Dimensiones del cajón Altura= 700, Ancho= 810, Fondo= 243 mm. Dimensiones del frontal extraíble Altura=760, Ancho= 870 mm. Frontal extraible fabricado en acero inoxidable AISI 304. Marco brillante. Puertas ciegas en acero inoxidable AISI 304 grafilado. Cajón de empotramiento en chapa de acero galvanizado sin pintar. Cerraduras de resbalón en termoplástico. Precintos de seguridad y llave de cortesía para mantenimiento. Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial. Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2. (*) Sistema ROTEX para alimentación de la B.I.E. 9 Posibles entradas de alimentación. Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1 (Ø 10 mm.). Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de manguera. 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694. Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera. Válvula de bola 1 en latón cromado. Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico. Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4. Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4. Posibilidad de instalación con toma adicional. (Modelo COMPAC 2iT45) (*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón CONFIGURACIÓN TOMA ADICIONAL para modelo COMPAC 2iT45 Toma adicional de 45 mm. en latón Ref. TA-45 Válvula de asiento en latón Ref. V45L90U Racor Barcelona Ref. RE45U (Certificado por AENOR, según norma UNE 23400) Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Ref. T45U (Certificado por AENOR, según norma UNE 23400) ; . |
| © EACI S.A. Todos los derechos reservados |