| FICHA DE PRODUCTO |
| --- |
| • FAMILIA : BIE \ Gama 25 • CATEGORIA : Línea Narrow (Empotramiento) • MODELO : NARROW-3i • REFERENCIA : BIE25NARROW3I • DIMENSIONES : H: 610mm A: 1105mm F: 160mm |  |
| • DESCRIPCIÓN : |
| Configuración horizontal, formato reversible. Armario formado por 2 cuerpos independientes. Cajón empotramiento y frontal extraíble con marco biselado. Con departamento para extintor y registro módulo técnico. Troquelado de módulo técnico según los elementos de detección. Dimensiones del cajón Altura= 610, Ancho= 1105, Fondo= 160 mm. Dimensiones del frontal Altura= 695, Ancho= 1190, Fondo= 30 mm. Frontal extraible fabricado en acero inoxidable AISI 304. Marco brillante. Puertas ciegas en acero inoxidable AISI 304 grafilado. Cajón de empotramiento en chapa de acero galvanizado sin pintar. Cerraduras de resbalón en termoplástico. Precintos de seguridad y llave de cortesía para mantenimiento. Carrete fijo Eacisystem en latón con alimentación axial. Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (*) Sistema ROTEX para alimentación de la B.I.E. 8 Posibles entradas de alimentación. Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1 (Ø 10 mm.). Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de manguera. 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694. Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera. Válvula de bola 1 en latón cromado. Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico. Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4. Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4. (*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón ; . |
| © EACI S.A. Todos los derechos reservados |