| FICHA DE PRODUCTO |
| --- |
| • FAMILIA : BIE \ Gama 25 • CATEGORIA : Línea Eacilum (Empotramiento) • MODELO : E3 • REFERENCIA : BIE25EACILUM E3 • DIMENSIONES : H: 680mm A: 990mm F: 222mm |  |
| • DESCRIPCIÓN : |
| Configuración Horizontal. Armario formado por 2 cuerpos. Cajón empotramiento y frontal con marco en canto romo. Con departamento para extintor y registro módulo técnico. Troquelado de módulo técnico según los elementos de detección. Dimensiones del cajón Altura= 680, Ancho= 990, Fondo= 222 mm. Dimensiones del frontal Altura= 740, Ancho= 1050 mm. Cajón de empotramiento en chapa de acero galvanizado sin pintar. Frontal realizado con perfil de aluminio anodizado. Puertas encastradas de Metacrilato translúcido. Cierres de imán. Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial. Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (*) 3 Posibles entradas de alimentación. Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1 (Ø 10 mm.). Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de manguera. 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694. Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera. Válvula de bola 1 en latón cromado. Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico. Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4. Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4. (*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón ; . |
| © EACI S.A. Todos los derechos reservados |