| FICHA DE PRODUCTO |
| --- |
| • FAMILIA : Columna Seca • CATEGORIA : IPF39 • MODELO : COFRE PARA EMPOTRAMIENTO CE39PP • REFERENCIA : CE39PP/CE39PP-C • DIMENSIONES : H: 330mm A: 576mm F: 297.5mm |  |
| • DESCRIPCIÓN : |
| Cofre para empotramiento para columna seca. Formado por 2 cuerpos independientes. Cajón empotramiento y frontal extraíble con marco plano. Dimensiones del cajón Altura= 330, Ancho= 576, Fondo= 297,5 mm. Dimensiones del frontal Altura= 383, Ancho = 630 mm. Acabado marco: Pintura de Poliéster RAL 3000. Puerta encastrada CIEGA. Acabado puerta: Pintura de Poliéster RAL 9016. Cajón de empotramiento en chapa de acero galvanizado sin pintar. Cierre de bombín con figura de cuadradillo. Equipación para Ref.CE39PP-C Bifurcación de 45 mm cierre por esferas. B45RU Racores Barcelona de 45 mm. Aluminio estampado. (*) Tapones Barcelona de 45 mm. Aluminio estampado. (*) (*) Certificado por AENOR, según norma UNE 23400 ; . |
| © EACI S.A. Todos los derechos reservados |